|  | НПК «Атмосфера» тел/факс (812) 596-39-54, 297-43-79 |
| --- | --- |

E-mail: info@atmosfera-npk.ru, info@atmnpk.ru

Internet: www.atmosfera-npk.ru, www.atmnpk.ru

почтовый адрес:

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7

Б Л А Н К   З А К А З А  № А 6

на газоанализаторы

Почтовый адрес заказчика (индекс, республика, область, город, улица, № дома)

Полное наименование организации заказчика, название подразделения

ИНН                	 КПП

ФИО получателя

Служебный тел. (код)

Банковские реквизиты НПК «Атмосфера»

| Расчетный счет | 407 028 106 130 000 002 29 |
| --- | --- |
| Банк получателя | Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург |
| БИК | 044 030 704 |
| К/С | 301 018 102 000 000 007 04 |
| Получатель | НПК "Атмосфера" |
| ИНН/ КПП | 780 207 00 37/ 780 201 001 |
| ОКПО | 469 222 42 |
| ОКВЭД | 71.12.5 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Бланк заказа с отмеченными позициями направлять по электронной почте или факсом.

- Заказчику выписывается счет на оплату и договор (по запросу).

- УПД  высылается вместе с заказом.

Газоанализаторы для анализа проб атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов.

| № | Наименование | Назначение и краткая характеристика | Выбор | Штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЫЛИ ИДИП-01ПМ | Прибор предназначен для измерения массовой концентрации пыли в отходящих газах при содержании пыли в анализируемой среде. Принцип действия основан на измерении ослабления инфракрасного излучения в запыленной анализируемой среде в пределах (0.5-7.0 г/м3). Прибор состоит из измерительного зонда и блока индикации. Поглощение до 100%. Масса до 1.5 кг. Питание автономное. |  |  |
| 2 | Измеритель пыли АЭРОКОН-П | Переносной цифровой измеритель пыли предназначен для измерения массовой концентрации аэрозольных частиц (диапазон измерения 0-100 мг/м3) |  |  |
| 3 | Газоанализатор оксида углерода Хоббит-Т-CO | Предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны оксидом углерода (угарным газом). Выпускается в стационарном и переносном исполнении. Переносной вариант может быть использован для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор в стационаром исполнении допускает одновременное подключение до 16 датчиков. Диапазон измерений от 20 до 120 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 4 | Газоанализатор метана Хоббит-Т-CH4 | Предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны метаном. Выпускается в стационарном и переносном исполнении. Газоанализатор в стационаром исполнении допускает одновременное подключение до 16 датчиков. Диапазон измерений от 0,22 до 2,20 % об. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 5 | Газоанализатор хлора Хоббит-Т-Cl2 | Предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны хлором. Выпускается в стационарном и переносном исполнении. Стационарный газоанализатор предназначен для измерения содержания и сигнализации об увеличении содержания хлора выше допустимого предела в воздухе рабочей зоны. Могут быть использованы для обеспечения безопасных условий труда, а также в противоаварийных системах защиты. Переносной газоанализатор может быть использован для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор в стационаром исполнении допускает одновременное подключение до 16 датчиков. Диапазон измерений от 1,0 до 25,0 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 6 | Газоанализатор аммиака Хоббит-Т-NH3 | Предназначен для контроля опасной загазованности аммиаком воздуха рабочей зоны. Выпускается в стационарном и переносном исполнении. Переносной газоанализатор может использоваться для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор в стационаром исполнении допускает одновременное подключение до 16 датчиков. Диапазон измерений от 20 до 60 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 7 | Газоанализатор фтороводорода (паров плавиковой кислоты) Хоббит-Т-HF | Предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны фтористым водородом. Может применяться для обеспечении безопасности работ в химической промышленности, при производстве алюминия, тефлона и т.п. Выпускается в стационарном и переносном исполнении. Переносной газоанализатор может использоваться для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор в стационаром исполнении допускает одновременное подключение до 2 датчиков. Диапазон измерений от 0,5 до 3,0 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 8 | Газоанализатор сероводорода Хоббит-Т-H2S | Предназначен для контроля опасной загазованности сероводородом воздуха рабочей зоны. Выпускается в стационарном и переносном исполнении. Переносной газоанализатор может использоваться для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор в стационаром исполнении допускает одновременное подключение до 16 датчиков. Диапазон измерений от 5 до 30 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 9 | Газоанализаторы диоксида серы (сернистого ангидрида) Хоббит-Т-SO2 | Предназначен для контроля опасной загазованности сероводородом воздуха рабочей зоны. Выпускается в стационарном и переносном исполнении. Переносной газоанализатор может использоваться для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор в стационаром исполнении допускает одновременное подключение до 16 датчиков. Диапазон измерений от 10 до 100 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 10 | Переносной газоанализатор ОКА во взрывобезопасном исполнении | Предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода, опасной загазованности горючими или токсичными газами в воздухе рабочей зоны. Переносной газоанализатор может использоваться для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор допускает одновременное подключение до 4 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений по подключенным каналам (датчикам): O2 0 - 30,0 об. %; CH4 0 - 0,50 об.%; C3H8 0 - 0,20 об.; C6H14 0 - 4,0 мг/дм3; СО горючий 0 - 1,2 об.%; CO 0 - 100 мг/м3; H2S 0 - 30,0 мг/м3; SO2 0 - 100 мг/м3; Cl2 0 - 12,0 мг/м3; NH3 0 - 100 мг/м3; HF 0 - 2,50 мг/м3; CO2 0 - 5,0 об. %. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 11 | Переносной газоанализатор горючих и токсичных газов ОКА-МТ | Предназначен для контроля опасной загазованности горючими и токсичными газами в воздухе рабочей зоны. Переносной газоанализатор может использоваться для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор допускает одновременное подключение до 5 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений по подключенным каналам (датчикам): CH4 0 - 0,50 об.%; C3H8 0 - 0,20 об. ; C6H14 0 - 4,0 мг/дм3; H2 0 - 0,4 об.% ; CO 0 - 100 мг/м3; H2S 0 - 30,0 мг/м3; SO2 0 - 100 мг/м3; Cl2 0 - 12,0 мг/м3; NH3 0 - 100 мг/м3; CO2 0 - 5,0 об. %; HF 0 - 2,50 мг/м3; NO2 0 - 20,0мг/м3; HCl 0 - 20,0 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 12 | Переносной газоанализатор токсичных газов ОКА-Т | Предназначен для контроля опасной загазованности токсичными газами воздуха рабочей зоны. Переносной газоанализатор может использоваться для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор допускает одновременное подключение до 5 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений по подключенным каналам (датчикам): CO 0 - 100 мг/м3; H2S 0 - 30,0 мг/м3; SO2 0 - 100 мг/м3; Cl2 0 - 12,0 мг/м3; NH3 0 - 100 мг/м3; CO2 0 - 5,0 об. %; HF 0 - 2,50 мг/м3; NO2 0 - 20,0мг/м3; HCl 0 - 20,0 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 13 | Переносной газоанализатор кислорода ОКА-92 | Предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода в воздухе рабочей зоны. Газоанализатор допускает подключение одного измерительного канала (датчика). Диапазон измерений: 0 - 30,0 об. %. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 14 | Переносной газоанализатор кислорода, горючих и токсичных газов ОКА-92МТ с выносным блоком датчиков | Предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода, а также опасной загазованности горючими и токсичными газами в воздухе рабочей зоны. Переносной газоанализатор может использоваться для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор допускает одновременное подключение до 5 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений по подключенным каналам (датчикам): O2 0 - 30,0 об. %; CH4 0 - 0,50 об.% ; C3H8 0 - 0,20 об.; C6H14 0 - 4,0 мг/дм3; H2 0 - 0,4 об.%; CO 0 - 100 мг/м3; H2S 0 - 30,0 мг/м3; SO2 0 - 100 мг/м3; Cl2 0 - 12,0 мг/м3; NH3 0 - 100 мг/м3; CO2 0 - 5,0 об. %; HF 0 - 2,50 мг/м3; NO2 0 - 20,0мг/м3; HCl 0 - 20,0 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 15 | Переносной газоанализатор кислорода и горючих газов ОКА-92М | Предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода и опасной загазованности горючими газами в воздухе рабочей зоны. Переносной газоанализатор может использоваться для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор допускает одновременное подключение до 1 измерительного канала (датчиков) кислорода и до 2-х измерительных каналов (датчиков) контроля горючих газов. Диапазон измерений по подключенным каналам (датчикам): O2 0 - 30,0 об. %; CH4 0 - 0,50 об.% ; C3H8 0 - 0,20 об.; C6H14 0 - 4,0 мг/дм3; H2 0 - 0,4 об.%. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 16 | Переносной газоанализатор кислорода и токсичных газов ОКА-92Т | Предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода и опасной загазованности токсичными газами в воздухе рабочей зоны. Переносной газоанализатор может использоваться для контроля загазованности колодцев, тоннелей и других подземных сооружений, а также цистерн, баков и т.п. перед спуском в них людей для производства работ. Газоанализатор допускает одновременное подключение до 5 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений по подключенным каналам (датчикам): O2 0 - 30,0 об. %; CO 0 - 100 мг/м3; H2S 0 - 30,0 мг/м3; SO2 0 - 100 мг/м3; Cl2 0 - 12,0 мг/м3; NH3 0 - 100 мг/м3; CO2 0 - 5,0 об. %; HF 0 - 2,50 мг/м3; NO2 0 - 20,0мг/м3; HCl 0 - 20,0 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 17 | Стационарный газоанализатор сероводорода ОКА-Т-H2S | Газоанализатор в стационаром исполнении предназначен для контроля опасной загазованности сероводородом воздуха рабочей зоны. Допускает одновременное подключение до 16 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений 0 - 30,0 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 18 | Стационарный газоанализатор диоксида серы (сернистого ангидрида) ОКА-Т-SO2 | Газоанализатор в стационаром исполнении предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны диоксидом (двуокисью) серы. Допускает одновременное подключение до 16 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений 0 - 100 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 19 | Стационарный газоанализатор аммиака ОКА-Т-NH3 | Газоанализатор в стационарном исполнении предназначен для контроля опасной загазованности аммиаком воздуха рабочей зоны. Допускает одновременное подключение до 16 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений 0 - 600 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 20 | Стационарный газоанализатор хлора ОКА-Т-Cl2 | Газоанализатор в стационарном исполнении предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны хлором. Допускает одновременное подключение до 16 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений 0 - 25,0 мг/м3 . Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 21 | Стационарный газоанализатор фтороводорода (паров плавиковой кислоты) ОКА-Т-HF | Газоанализатор в стационарном исполнении предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны фтористым водородом. Допускает одновременное подключение до 2 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений 0 - 2,50 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 22 | Стационарный газоанализатор метана и оксида углерода (угарного газа) ОКА-МТ-CO-CH4 | Газоанализатор в стационарном исполнении предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны метаном и угарным газом. Допускает одовременное подключение до 16 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений по подключенным каналам (датчикам): CO 0 - 100 мг/м3; CH4 0 - 2,20 об.% Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 23 | Стационарный газоанализатор оксида углерода (угарного газа) ОКА-Т-CO | Газоанализатор в стационарном исполнении предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны угарным газом. Допускает одновременное подключение до 16 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений 0 - 100 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 24 | Стационарный газоанализатор метана ОКА-М-CH4 | Газоанализатор в стационарном исполнении предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны метаном. Допускает одновременное подключение до 16 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений 0 - 2,20 об.%. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 25 | Стационарный газоанализатор диоксида углерода (углекислого газа) ОКА-Т-CO2 | Газоанализатор в стационарном исполнении предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны углекислым газом. Допускает одновременное подключение до 16 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений 0 - 5,00 об.%. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 26 | Стационарный газоанализатор кислорода ОКА-92-O2 | Газоанализатор в стационарном исполнении предназначен для контроля достаточного количества или аномального содержания кислорода в воздухе рабочей зоны. Допускает одновременное подключение до 16 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений 0 - 30,0 об.%. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 27 | Стационарный многоканальный газоанализатор ОКА-92М | Газоанализатор в стационарном исполнении предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода, опасной загазованности горючими газами в воздухе рабочей зоны. Допускает одновременное подключение до 16 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений по подключенным каналам (датчикам): O2 0 - 30,0 об. %; CH4 0 - 2,20 об. %; C3H8 0 - 0,85об. %; C6H14 0 - 17,5 мг/дм3; H2 0 - 2,00 об.% ; CO горючий 0 - 5,5 об.% Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 28 | Газоанализатор метана ОКА-М для ЖКХ | Предназначен для контроля загазованности подвалов и колодцев всех назначений. Переносной газоанализатор с цифровой индикацией показаний. Предусматривает одновременное подключение только 1 измерительного канала (датчика). Диапазон измерений 0 - 0,50 об.%. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 29 | Газоанализатор токсичных газов ОКА-Т для персонального использования со встроенным блоком датчиков | Предназначен для контроля опасной загазованности токсичными газами в воздухе рабочей зоны. Основное назначение – контроль опасного содержания токсичных газов при работе в опасных производственных помещениях, при транспортировке опасных газов, при производстве работ в колодцах, тоннелях и других подземных сооружениях, а также цистернах, баках и т.п. Персональный газоанализатор с цифровой индикацией показаний. Особенности: • встроенные датчики; • малые масса и габариты; • клипса для крепления на одежду; • кратковременно работоспособен при отрицательных температурах (до -40 С); • индикация текущего времени и даты; • запись результатов измерений в энергонезависимую память; • передача данных журнала измерений, настройка и калибровка прибора, зарядка аккумулятора с помощью ПК через кабель mini-USB; • одновременная индикация показаний всех измеряемых компонентов; • индикация степени заряда аккумулятора; • электронная установка нуля. Предусматривает одновременное подключение до 2 измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений: CO 0 - 100 мг/м3; H2S 0 - 30,0 мг/м3; SO2 0 - 100 мг/м3; Cl2 0 - 12,0 мг/м3; HCl 0 - 20,0 мг/м3; NH3 0 - 100 мг/м3; NO2 0 - 20,0 мг/м3; HF 0 - 2,50 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 30 | Персональный одноканальный взрывозащищенный газоанализатор ОКА со встроенным датчиком типа Хоббит-ТВ (исполнение В3б) | Газоанализатор предназначен для выявления опасной загазованности и аномального содержания кислорода, горючих газов или токсичных газов в воздухе рабочей зоны. Персональный газоанализатор с цифровой индикацией показаний. Особенности: большое время автономной работы за счет использования не заряжаемой батареи высокой ёмкости; журнал на 700 записей (циклическая запись); способ забора пробы — диффузионный; ЖК-дисплей с подсветкой; технология NFC для считывания журнала и конфигурирования; возможность использования смартфона с поддержкой NFC для считывания и архивирования журнала; встроенная световая и звуковая сигнализация порогов срабатывания; индикация степени заряда батарейки; автоматическая установка нуля; индикация текущего времени и даты; энергонезависимая память журнала является автономным блоком, что позволяет считать данные даже с поврежденного прибора, без питания. Предусматривает одновременное подключение 1 измерительного канала (датчика). Диапазон измерений: O2 0 - 30,0 об. %; CH4 0 - 0,50 об. %; CO 0 - 100 мг/м3; H2S 0 - 30,0 мг/м3; SO2 0 - 100 мг/м3; Cl2 0 - 12,0 мг/м3; HF 0 - 2,50 мг/м3; NO2 0 - 20,0 мг/м3; NH3 0 - 100 мг/м3; HCl 0 - 20,0 мг/м3; CO2 0 - 5,0 об. %. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 31 | Газоанализатор кислорода, горючих и токсичных газов ОКА-92МТ для персонального использования со встроенным блоком датчиков | Предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода в воздухе рабочей зоны, а также опасной загазованности горючими и токсичными газами в воздухе рабочей зоны. Основное назначение – контроль недостаточного или избыточного содержания кислорода, горючих и токсичных газов при работе в опасных производственных помещениях, при производстве работ в колодцах, тоннелях и других подземных сооружениях, а также цистернах, баках и т.п. Персональный газоанализатор с цифровой индикацией показаний. Особенности: • встроенные датчики; • малые масса и габариты; • клипса для крепления на одежду; • кратковременно работоспособен при отрицательных температурах (до -40 С); • индикация текущего времени и даты; • запись результатов измерений в энергонезависимую память; • передача данных журнала измерений, настройка и калибровка прибора, зарядка аккумулятора с помощью ПК через кабель mini-USB; • одновременная индикация показаний всех измеряемых компонентов; • индикация степени заряда аккумулятора; • электронная установка нуля. Предусматривает одновременное подключение до 4 (по токсичным газам до 2) измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений: O2 0 - 30,0 об. %; CH4 0 - 0,50 об. %; C3H8 0 - 0,20 об. %; C6H14 0 - 4,0 мг/дм3; H2 0 - 0,40 об.% ; CO 0 - 1,2 об.% ; CO 0 - 100 мг/м3; H2S 0 - 30,0 мг/м3; SO2 0 - 100 мг/м3; Cl2 0 - 12,0 мг/м3; HCl 0 - 20,0 мг/м3; NH3 0 - 100 мг/м3; NO2 0 - 20,0 мг/м3; HF 0 - 2,50 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 32 | Газоанализатор горючих и токсичных газов ОКА-МТ для персонального использования со встроенным блоком датчиков | Предназначен для контроля опасной загазованности горючими и токсичными газами в воздухе рабочей зоны. Основное назначение – контроль опасного содержания горючих и токсичных газов при работе в опасных производственных помещениях, при транспортировке опасных газов, при производстве работ в колодцах, тоннелях и других подземных сооружениях, а также цистернах, баках и т. п. Персональный газоанализатор с цифровой индикацией показаний. Особенности: • встроенные датчики; • малые масса и габариты; • клипса для крепления на одежду; • кратковременно работоспособен при отрицательных температурах (до -40 С) ; • индикация текущего времени и даты; • запись результатов измерений в энергонезависимую память; • передача данных журнала измерений, настройка и калибровка прибора, зарядка аккумулятора с помощью ПК через кабель mini-USB; • одновременная индикация показаний всех измеряемых компонентов;• индикация степени заряда аккумулятора; • электронная установка нуля. Предусматривает одновременное подключение до 3 (по токсичным газам до 2) измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений: CH4 0 - 0,50 об. %; C3H8 0 - 0,20 об. %; C6H14 0 - 4,0 мг/дм3; H2 0 - 0,40 об.% CO 0 - 1,2 об.% ; CO 0 - 100 мг/м3 H2S 0 - 30,0 мг/м3; SO2 0 - 100 мг/м3 Cl2 0 - 12,0 мг/м3; HCl 0 - 20,0 мг/м3 NH3 0 - 100 мг/м3; NO2 0 - 20,0 мг/м3 HF 0 - 2,50 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 33 | Газоанализаторы кислорода и токсичных газов ОКА-92Т для персонального использования со встроенным блоком датчиков | Предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода и опасной загазованности токсичными газами воздуха рабочей зоны. Основное назначение – контроль недостаточного или избыточного содержания кислорода и токсичных газов при работе в опасных производственных помещениях, при транспортировке опасных газов, при производстве работ в колодцах, тоннелях и других подземных сооружениях, а также цистернах, баках и т.п. Персональный газоанализатор с цифровой индикацией показаний. Особенности: • встроенные датчики; • малые масса и габариты; • клипса для крепления на одежду; • кратковременно работоспособен при отрицательных температурах (до -40 С); • индикация текущего времени и даты; • запись результатов измерений в энергонезависимую память; • передача данных журнала измерений, настройка и калибровка прибора, зарядка аккумулятора с помощью ПК через кабель mini-USB; • одновременная индикация показаний всех измеряемых компонентов; • индикация степени заряда аккумулятора; • электронная установка нуля. Предусматривает одновременное подключение до 3 (по токсичным газам до 2) измерительных каналов (датчиков). Диапазон измерений: O2 0 - 30,0 об. %; CO 0 - 100 мг/м3; H2S 0 - 30,0 мг/м3; SO2 0 - 100 мг/м3; Cl2 0 - 12,0 мг/м3; HCl 0 - 20,0 мг/м3; NH3 0 - 100 мг/м3; NO2 0 - 20,0 мг/м3; HF 0 - 2,50 мг/м3. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. |  |  |
| 34 | Течеискатель «ТГП-11» | Высокочувствительный прибор портативного типа, позволяющий обнаруживать утечки горючих газов и паров жидкостей: метана, пропана, аммиака, бензина, спирта и др. - в газовых приборах и арматуре промышленного и бытового назначения, в помещениях. Масса до 0,6 кг. Питание автономное |  |  |

Поставка газоанализаторов осуществляется в адрес заказчика почтовыми посылками или экспресс-почтой (по запросу).